Codifica Bitmap (Raster)

Codifica delle immagini

Suddividiamo l’immagine mediante una griglia formata 
da righe orizzontali e verticali a distanza costante

Codifica delle immagini

 Ogni quadratino derivante da tale 
suddivisione prende il nome di pixel

(picture element) e può essere 
codificato in binario secondo la

seguente convenzione:

 Il simbolo “0” viene utilizzato per la 
codifica di un pixel corrispondente ad 
un quadratino in cui il bianco è

predominante

 Il simbolo “1” viene utilizzato per la 
codifica di un pixel corrispondente ad

un quadratino in cui il nero è

predominante

Codifica delle immagini

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Codifca delle immagini

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poiché una sequenza di bit è lineare, è necessario definire 
convenzioni per ordinare la griglia dei pixel in una 
sequenza. Assumiamo che i pixel siano ordinati dal basso 
verso l’alto e da sinistra verso destra

0000000000   0011111000   0011100000   0001000000

Codifica delle immagini

  Non sempre il contorno della figura coincide 
	con le linee della griglia. Quella che si

ottiene nella codifica è un’approssimazione 
della figura originaria

  Se riconvertiamo la sequenza di stringhe 
0000000000  0011111000  0011100000 
0001000000 in immagine otteniamo

54

Codifica delle immagini

 La rappresentazione sarà più fedele

all’aumentare del numero di pixel,

ossia al diminuire delle dimensioni dei 
quadratini della griglia in cui è

suddivisa l’immagine

Codifica delle immagini

 Assegnando un bit ad ogni pixel è

possibile codificare solo immagini in 
bianco e nero

 Per codificare le immagini con diversi 
livelli di grigio oppure a colori si usa 
la stessa tecnica: per ogni pixel viene 
assegnata una sequenza di bit

Codifica delle immagini (grigio e colore)

 Per memorizzare un pixel non è più 
sufficiente un solo bit

 Per esempio, se utilizziamo quattro bit 
possiamo rappresentare 24 = 16 livelli 
di grigio o 16 colori diversi

 Mentre con otto bit ne possiamo 
distinguere 28 = 256, etc.

L’uso del colore

  Il colore può essere generato componendo 3 
	colori: red, green, blue (RGB)

  Ad ogni colore si associa una possibile 
	sfumatura

  Usando 2 bit per ogni colore si possono

ottenere 4 sfumature per il rosso, 4 per il

blue e 4 per il verde che, combinate insieme, 
danno origine a 64 colori diversi

  Ogni pixel per essere memorizzato richiede 
	6 bit

L’uso del colore

 Usando 8 bit per ogni colore si

possono ottenere 256 sfumature per il 
rosso, 256 per il blu e 256 per il verde 
che, combinate insieme, danno

origine a circa 16,7 milioni di colori

diversi (precisamente 16777216 
colori)

 Ogni pixel per essere memorizzato 
richiede 3 byte

ano

Dimensione in pixel

 Il numero di pixel che compongono 
l’immagine è detto dimensione in pixel

 Valori tipici sono

640 x 480	1024 x 768	1280 x 1024

 Esempio:

 Per distinguere 256 colori sono

necessari otto bit per la codifica di

ciascun pixel

 La codifica di un’immagine formata da 
640 x 480 pixel richiederà 2.457.600 
bit (307.200 byte)

Grafica bitmap

  Le immagini codificate pixel per pixel sono 
	dette immagini in grafica bitmap

 Le immagini bitmap occupano parecchio 
	spazio

  Esistono delle tecniche di compressione che 
	permettono di ridurre le dimensioni

 Ad esempio, se più punti vicini di

un’immagine assumono lo stesso colore, si 
può memorizzare la codifica del colore una

sola volta e poi ricordare per quante volte

deve essere ripetuta

  I formati come GIF e JPEG sono formati 
	compressi